УТВЕРЖДЕНА

Решением Шварихинской сельской Думы

от 27.05.2016  № 54/178

Программа

комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Шварихинского сельского поселения

на 2016-2020 годы

## ПАСПОРТ

Программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Шварихинского сельского поселения

на 2016 - 2020 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Шварихинского сельского поселения на 2016 - 2020 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик программы | Администрация Шварихинского сельского поселения |
| Цель программы | - Повышение эффективности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения села; - обеспечение потребностей развивающегося производственного комплекса и жилищного строительства в энергоресурсах и коммунальных услугах; - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; - Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры; - Улучшение экологической ситуации на территории Шварихинского сельского поселения; - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования |
| Основные задачи программы | - Повышение качества коммунальных услуг; - обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; -увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. - повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. - обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. - повышение качества предоставляемых ЖКУ. - снижение потребление энергетических ресурсов. - снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. - улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2016 - 2020 годы |
| Источники финансирования программы | Финансирование мероприятий и проектов, входящих в программу, осуществляется за счет средств: - федерального бюджета; - областного бюджета; - местного бюджета; - инвестиционной надбавки к тарифу на коммунальные услуги; - платы за присоединение к объектам коммунальной инфраструктуры; - средства организаций коммунального комплекса и инвесторов. |
| Исполнители программы | Администрация Шварихинского сельского поселения Организации коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - обеспечение инженерной инфраструктурой участков, определенных для вновь строящегося жилого фонда и объектов соцкультбыта; - улучшения экологической ситуации Шварихинского сельского поселения |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляется: -Шварихинской сельской Думой, - Администрацией Шварихинского сельского поселения |

## ВВЕДЕНИЕ

.

Программа комплексного развития системы инженерной инфраструктуры Шварихинского сельского поселения на период 2016 - 2020 годов предусматривает обеспечение всеми видами энергоресурсов земельных участков, отведенных под перспективную жилую застройку, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого предоставления потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

## СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ

## И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ  ЕЕ РЕШЕНИЯ

На сегодняшний день система жилищно-коммунального хозяйства является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в ее нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет более 60% и продолжает увеличивается, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. В течение последних лет практически не обновляется основное технологическое оборудование энергоемких предприятий. До настоящего времени не создан реальный механизм стимулирования ресурсосбережения, а также привлечения инвестиции в данную отрасль.

Одной из приоритетных проблем Шварихинского сельского поселения является обеспечение населения качественной питьевой водой и в достаточном количестве, решение которой необходимо для сохранения здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня и качества жизни населения. Для достижения этих целей необходимо решить комплекс задач по обеспечению источников питьевого водоснабжения в соответствии санитарно-гигиеническим требованиям, строительству новых линий и повышение эффективности и надежности функционирования существующих систем водоснабжения за счет реализации технических, санитарных мероприятий, совершенствование технологии обработки воды на водоочистных станциях, развитие систем забора, транспортировки воды и водоотведения.

Состояние коммунального хозяйства характеризуется неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство коммунальных услуг, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, неэффективной работой предприятий, большими потерями энергии, воды и других ресурсов. Жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов оптимизации структуры тарифов, снижения нерациональных затрат материально-технических ресурсов.

Все это свидетельствует о наличии в отрасли острой потребности в Программе и координированных действий.

Первые шаги в данном направлении уже сделаны.

Повышение эффективности работы ЖКХ, в первую очередь, связано с переводом отрасли на режим безубыточного функционирования, переводом к 100% оплате потребителями услуг. Сегодня доля платежей населения Шварихинского сельского поселения в покрытии затрат по предоставлению жилищно-коммунальных услуг составляет 80-100%.

Большинство проектов модернизации жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры потенциально являются коммерчески привлекательными, имеют относительно короткие сроки окупаемости. Создание условий для притока частных инвестиций могло бы кардинально изменить финансовое положение отрасли.

Для достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций коммунального комплекса, для обеспечения доступности этих услуг для потребителей, а также для обеспечения эффективного функционирования организаций коммунального комплекса предполагается введение механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

Составляющей частью реализации механизма взимания платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения является разработка и утверждение Шварихинской сельской Думой настоящей Программы.

## ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Переход от стратегии преодоления кризиса к стратегии подъема и устойчивого развития отрасли охватывает длительный период, выходящий за пределы действия данной Программы.

Соответственно цели и задачи настоящей Программы определяются, исходя из необходимости оптимального сочетания долгосрочных целей социально-экономического развития жилищно-коммунального хозяйства Шварихинского сельского  поселения  с постановкой задач реально выполнимых в период 2016 - 2020 годов.

### ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ

1. Комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы.

2. Повышение устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

3. Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат.

4. Повышение уровня благоустройства Шварихинского сельского поселения.

5. Определение количества и стоимости строительства и (или) реконструкции инженерных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

### ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

- финансовое оздоровление организаций жилищно-коммунального комплекса путем доведения тарифов до экономически обоснованного уровня, перехода от дотирования предприятий к субсидированию малообеспеченных семей;

- формирование инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры путем создания эффективных и прозрачных процедур тарифного регулирования, экономически заинтересовывающих их в сокращении затрат и ресурсов, развитие деятельности по управлению муниципальными объектами коммунальной инфраструктуры с привлечением частного бизнеса;

- обеспечение муниципальной поддержки процесса модернизации коммунального комплекса как путем предоставления бюджетных средств, в основном, на возвратной основе, так и формирование финансовых инструментов предоставления гарантий по привлекаемым инвестициям;

- определение видов инженерных сетей и объектов инженерно-технического обеспечения, строительство которых планируется вести в счет платы за подключение;

- определение стоимости строительства объектов инженерно-технического обеспечения для жилой застройки по укрупненным показателям и модернизации существующего инженерно-технологического оборудования и сетей.

## ЭФФЕКТИВНОСТЬ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Успешная реализация Программы позволит:

- решить стратегическую задачу привлечения частных инвестиций для модернизации и развития жилищно-коммунального комплекса;

- улучшить качество коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- повысить эффективность работы организаций коммунального комплекса и снизить затраты на представление коммунальных услуг;

- ликвидировать критический уровень износа основных фондов;

- повысить хозяйственную самостоятельность организаций коммунального хозяйства и их ответственность за качество обслуживания потребителей;

- обеспечить эффективное сочетание хозяйственной самостоятельности конкурирующих предприятий, развитие предпринимательской активности и защиту интересов потребителей;

- создать экономический механизм, стимулирующий экономное использование организациями энергетических и материальных ресурсов и сокращение нерационального потребления коммунальных услуг при гарантированном и бесперебойном их предоставлении, сокращение потребности в бюджетных субсидиях на развитие мощностей организаций коммунального комплекса;

- разработать проекты инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с расчетом финансовых потребностей;

- определить тариф за подключение к системам инженерно-технического обеспечения.

## ХАРАКТЕРИСТИКА КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ШВАРИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Численность населения, пользующаяся услугами водоснабжения в  Шварихинского сельского поселения, составляет 1756. человек. Администрация Шварихинского сельского поселения имеет на своем балансе комплекс сооружений, позволяющих осуществлять подачу питьевой воды. Протяженность водопроводных сетей, находящихся на обслуживании данного предприятия составляет  19,9  километров. Предприятие имеет 6 скважин.

Система водоснабжения базируется на использовании  подземных источников (скважин): подземные – 6 шт.

Оборудование системы и сетей водоснабжения имеют высокий процент износа, который составляет около 86%, что приводит к высокому уровню потерь воды 11% и более.

### 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение Шварихинского сельского поселения осуществляется централизованно. Собственниками электросетей является ОАО «ЭноргосбытПлюс» (Кировский филиал СП г.Нолинск). Протяженность сетей, принадлежащих этой организации, составляет 38 км (степень износа - 60 %).

Техническое состояние электротехнического оборудования решающим образом определяет системную надежность в части электроснабжения.

Следует отметить, что электротехническое оборудование эксплуатируется более 42 лет, что соответствует полному физическому износу и требует замены. Эксплуатируемые воздушные линии электропередач передач и трансформаторные подстанции имеют срок эксплуатации более 30 лет и процент износа от 60 до 90%.

В связи с увеличением потребления электрической энергии бытовыми потребителями и строительства новых жилых домов, возрастает протяженность ЛЭП и увеличивается нагрузка на трансформаторные подстанции.

Трансформаторные подстанции и линии электропередач построенные более 30 лет назад не удовлетворяют требованиям электроснабжения и безопасной эксплуатации в настоящее время. Мощностей трансформаторных подстанций недостаточно в настоящее время для обеспечения качественной электроэнергией потребителей.

Перспективное развитие жилищного фонда и объектов социально-бытового назначения села влечет за собой увеличение потребления электрической энергии, но существующие головные подстанции, принадлежащие ОАО «ЭноргосбытПлюс» (Кировский филиал СП г.Нолинск). не в состоянии обеспечить запрашиваемую мощность.

По причине износа оборудования происходят частые перебои в электроснабжении потребителей из-за аварийных отключений оборудования. Имеются многочисленные жалобы со стороны потребителей на качество электроэнергии.

Выход из строя тех или иных элементов системы электроснабжения при определенных условиях может привести к нарушению функциональных свойств системы, к перерывам электроснабжения, различного рода ограничениям в потребности электроэнергии и недопустимому ухудшению ее параметров.

## ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ

ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

С целью обеспечения надежности функционирования сельских инженерных систем, сохранения темпов строительства жилищных объектов, объектов производственного назначения, реализации крупных инвестиционных проектов необходимо провести работу по инвентаризации существующих мощностей инженерной инфраструктуры, а также по определению существующих резервов мощностей по поселению и промышленным зонам.

С целью дальнейшего развития инженерной инфраструктуры села необходимо:

- отработать механизм установления инвестиционных надбавок к тарифам с учетом направления на развитие инженерных сетей собственных средств энергоснабжающих организаций, утверждения инвестиционных программ организаций жилищно-коммунального комплекса и сельской программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры села, установления платы за подключения к объектам инженерной инфраструктуры;

- утвердить представительным органом местного самоуправления план поэтапного сокращения лимитов потребления питьевой воды промышленными предприятиями в производственных целях;

- проработать вопросы стимулирования строительства организациями собственных источников технического водоснабжения;

С целью обеспечения дополнительных мощностей для развития и повышения надежности функционирования существующих электрических сетей и перспективного развития жилищного сектора, резервирования существующих подстанций будут проводиться следующие работы:

а) Реконструкция электроснабжения  4 км ВЛ 0,4 кВт;

б) Реконструкция подстанций;

в) Реконструкция существующих кабельных вводных сетей.

### ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММ

### 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты тыс. руб. | Затраты по годам | Источники фин-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Замена ветхих водопроводных сетей | Полный физический износ | Уменьшение аварий, снижение потерь воды, надежность водоснабжения | 1114,46 | 614,46 | 300,00 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | Местный бюджет: 300,00; Областной бюджет: 649,46 Спонсоры: 165,00 |
| 2 | Офрмление лицензии на водопользование, разработка ЗСО, хим.анализ воды, оформление права собственности на объекты системы водоснабжения | соблюдение норм законодательства выполнение полномочий, закрепленных законодательством за муниципальным образованием и администрацией сельского поселения | соблюдение законодательства качественный состав предоставляемой населению воды | 200,0 | 0,0 | 100,00 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | Местный бюджет: 200,00; |

Итого по водоснабжению  1314, 46 тыс. руб.

В т.ч.  местный бюджет   500,00   тыс. руб

### 2. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

| N | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Затраты тыс. руб | Затраты по годам | Источники фин-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | ремонт уличного освещения с.Швариха ремонт уличного освещения д.Хмелевка | в связи с изношенностью трансформаторов необходима их реконструкция. Пропускная способность кабельных сетей ограничена, составляет 85% | Повышение надежности электроснабжения городских объектов, позволит снять дефицит мощностей для дальнейшего развития строительства жилья и объектов СКБ | 80,0 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | Местный бюджет |
| 2. | Реконструкция существующих кабельных сетей | в связи с увеличением энергопотребления жилого сектора данные сети не выдерживают существующую нагрузку, что приводит к выходу их из строя | Строительство новых кабельных линий позволит значительно снизить аварийные ситуации, что существенно скажется на качестве транспортируемой электрической энергии |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |

Итого по электроснабжению 80,0 тыс руб.

В т.ч. местный бюджет     80,0 тыс. руб.

## ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:   1394,46 тыс.руб.

в т.ч. местный бюджет: 580,00 тыс.руб

## МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Настоящая Программа направлена на консолидацию финансовых ресурсов для модернизации коммунальной инфраструктуры Шварихинского сельского поселения. В реализации мероприятий программы предусматривается участие администрации Шварихинского поселения, предприятий и организаций коммунального комплекса поселения.

В целях организации выполнения настоящей Программы администрации Шварихинского сельского поселения необходимо разработать:

- график модернизации головных инженерных сооружений и сетей коммунального назначения Шварихинского сельского поселения на 2016 - 2020 годы с определением источников финансирования;

- положение о порядке подключения новых потребителей к объектам коммунальной инфраструктуры;

- техническое задание на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

На основании утвержденной программы организации коммунального комплекса разрабатывают по объектную проектно-сметную документацию, которая проходит экспертизу в установленном порядке. Стоимость разработки и экспертизы проектно-сметной документации учитывается в общем объеме финансовых потребностей для реализации настоящей Программы.

Одной из важнейших задач администрации Шварихинского сельского поселения

является организация конкурсов на размещение муниципальных заказов по реализации программных мероприятий.

Организации, осуществляющие предоставление коммунальных услуг и участвующие в ее реализации ежегодно предоставляют для согласования и утверждения планы мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, с указанием источников финансирования.

## РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

С целью реализации настоящей Программы планируется привлечь бюджетные средства, собственные средства организаций коммунального комплекса, средства, полученные в качестве платы за подключение к инженерным сетям, а также инвестиционной составляющей к тарифу за коммунальные услуги.

## КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Администрация Шварихинского  сельского поселения ежегодно представляет в Шварихинскую сельскую Думу одновременно с отчетом об исполнении местного бюджета за соответствующий финансовый год отчет о ходе реализации Программы.

_______________________________